## Slide 1: 実点検データを用いた統計的劣化予測に基づく インフラマネジメント技術のミャンマー国での展開 （空間マッピングを用いた舗装劣化速度評価）
第9回ナレッジマネジメントセミナー
大阪大学大学院 貝戸清之
2020.08.26

## Slide 2: Kyoto Model （マルコフ劣化ハザードモデル）
Chart: 経年（年）
| 0 | 3.2530904359141184 | 7.1978636114565244 | 13.299144880523029 | 22.97032476446887 | 34.517668875323373 | 39.410036781389913
Benchmark | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ベンチマーク
・32,821の目視点検データ（健全度1～7）を使用
・橋梁RC床版の期待寿命：約40年
RC床版の期待寿命
39.8年

## Slide 3: Kyoto Model （マルコフ劣化ハザードモデル）
・32,821の目視点検データ（健全度1～7）を使用
・大型車交通量による寿命の変動：約30年～45年程度
Chart: 経年（年）
| 0 | 3.2530904359141184 | 7.1978636114565244 | 13.299144880523029 | 22.97032476446887 | 34.517668875323373 | 39.410036781389913
Benchmark | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Max. Traffic Vol. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Min. Traffic Vol. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
大型車交通量による不確実性
30.2
45.0

## Slide 4: Kyoto Model （混合マルコフ劣化ハザードモデル）
経年（年）
健全度
橋梁数: 1,481
橋梁 A
期待寿命: 8.2
交通量: 0.4013
床版面積: 0.0098
橋梁 B
期待寿命: 40.8
交通量: 0.3716
床版面積: 0.0109

## Slide 5: マルコフ劣化ハザードモデルの定式化
マルコフ推移確率
:健全度 s から健全度 s+1 へのハザード率
点検間隔
（既知情報）
津田，貝戸，青木，小林：橋梁劣化予測のためのマルコフ推移確率の推計，土木学会論文集，No.801/I-73，pp.69-82，2005.10

## Slide 6: 2019年の国際セミナー

## Slide 7: 背景
ミャンマーにおける貧困削減プロジェクト（国際協力機構（JICA））
舗装劣化速度の把握が必要
州・地域間の貧困格差の是正と均衡のとれた国家開発を目標
生活基盤インフラの新設・改修が実施
有償資金協力による円借款事業
ミャンマー全土に14路線を建設
12路線をを用いて建設
新設道路における舗装の損傷
南部や山間部で局所的な損傷が発生
交通需要の急激な増加や降雨が原因
＊：建設費が安価である反面，耐久性の低い舗装

## Slide 8: 舗装マネジメントの必要性
簡易舗装の
耐用年数として10年程度を想定
建設当初の想定
簡易舗装の耐用年数として10年程度を想定
現在の舗装の状況
大規模な損傷
損傷補修箇所の再損傷
舗装マネジメントの必要性
表層
基層
上層路盤
下層路盤
路床
高級舗装
簡易舗装
（浸透式マカダム工法）
表層
上層路盤
下層路盤
路床
高級舗装と簡易舗装
高級舗装 | 簡易舗装
交通量が多い道路 | 交通量が少ない道路
表層 5cm~ | 表層 3~4cm
基層 有り | 基層 無し
既存の路線
新規建設路線
：交通量規制等
：舗装の選定
Notes: 生活向上
生活道路
円借款
全ての路線ではなく
路線ごとに状況は異なる
原因は環境要因の違い
環境要因を考慮する必要性

## Slide 9: 舗装の劣化要因
交通量
気温
標高
降水量
劣化要因
様々な舗装の劣化要因
交通量の多い地域で
舗装の劣化が発生
降水量の多い地域で
舗装の劣化が発生
標高が高く，気温の低い地域で舗装の劣化が発生
複合的な要因が舗装の劣化に関係

## Slide 10: 点検データを用いた統計的劣化予測モデル
Chart: 経過年数
| 0 | 25 | 40 | 47.5 | 50
標準 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
不可観測要因 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
管渠台帳
データ
マルコフ劣化ハザードモデル
可観測な劣化要因
（大型車交通量，床版厚保等）の抽出
混合マルコフ劣化ハザードモデル
橋梁ごとに不可観測な劣化要因
（施工状態，地盤条件）の抽出
Chart: 経過年数
| 0 | 20 | 30 | 35 | 37.5
特性A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
特性A以外 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
交通量多
交通量少
5
4
3
2
1
橋梁A
橋梁C
橋梁B
5
4
3
2
1
マクロ予測
ミクロ予測

## Slide 11: ミャンマー14路線に対する劣化予測結果
混合マルコフ劣化ハザードモデルのベイズ推計
ベンチマークの期待寿命は６年
(a) 13路線の期待値劣化パス
(b) 劣化速度マップ

## Slide 12: 目的：ミャンマー全土の舗装劣化速度評価
点検データの獲得困難性
・管理者の人的/財政的リソースの制約
・開発途上国における地域格差や民族問題
▶網羅的に点検データを獲得することが困難
属性情報の活用可能性
・維持管理や劣化予測目的外での情報整備
・衛星情報や航空測量を用いた情報入手
▶点検データ未獲得地域において使用可能
空間マッピングを用いた劣化速度評価
点検データ未獲得地域における属性情報を用いた劣化速度評価
劣化速度評価における問題と展望

## Slide 13: ステップ1：領域分割
（a）降水量等の74観測点
（b）観測点を中心とする
ボロノイ分割（74領域）
（c）降水量に関する
属性情報分布
ボロノイ分割により領域分割を行い属性情報分布を作成
属性情報の観測点に対して分割

## Slide 14: ステップ2：劣化予測モデルの説明
＝exp()
θ :ハザード率
β :未知パラメータ
X :説明変数
：グループごとの異質性を表すパラメータ
：からに健全度が推移する確率
Z ：点検間隔
混合マルコフ劣化ハザードモデル
ステップ2 劣化速度評価

## Slide 15: 補足：点検データ
2019年1月~12月の点検データ（2月を除く）を使用
健全度 | 判定基準
1 | 損傷なし
2 | ポットホール・ひび割れの発生， パッチングが必要
3 | 区間の30%未満が損傷 （ひび割れ・ポットホール・パッチング）
4 | 区間の30%以上が損傷 （ひび割れ・ポットホール・パッチング）
5 | 路盤の損傷等の重大な損傷の発生，更新が必要
6 | 舗装端部の劣化
7 | その他の損傷
健全度は7段階評価
健全度1～5のデータを推計に使用
【健全度判定基準】
【健全度の推移】
全データ数：10,013
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 7,012 | 234 | 40 | 9 | 10
2 | - | 1,587 | 49 | 11 | 6
3 | - | - | 566 | 22 | 1
4 | - | - | - | 410 | 0
5 | - | - | - | - | 56
事前健全度
事後健全度

## Slide 16: ステップ2：推計結果
混合マルコフ劣化ハザードモデルのベイズ推計
ベンチマークの期待寿命は６年
(a) 13路線の期待値劣化パス
(b) 劣化速度マップ

## Slide 17: ステップ3：統計的マッピングモデルの推定
推定結果
定数項 | 降水量 | CBR値 | 交通量 | 偏差パラメータ σ
-1.42 | 0.621 | -0.655 | 1.44 | 0.217
 |  |  |  | 偏差パラメータ σ
-1.42 | 0.621 | -0.655 | 1.44 | 0.217
部分的劣化速度分布と統計的マッピングモデルの比較
(a) 部分的劣化速度分布
(b) 統計的空間マッピングモデル
1.5
0
0.5
1.0
異質性パラメータ

## Slide 18: ステップ3：統計的マッピングモデルの推定
統計的マッピングモデル
()
= θ +
: 異質性パラメータ
: 説明変数（属性情報）
:領域k に固有な確率誤差項
θ :パラメータベクトル
σ : 偏差パラメータ
降水量
交通量
標高…
部分属性情報分布
部分劣化速度分布
点検データ獲得地域の劣化速度と属性情報の関係を推定
領域をQ 分割
点検データ獲得地域
k (k =1,・・・,K )
点検データ未獲得地域
k (k =K+1,・・・,Q )

## Slide 19: ステップ4：空間マップの作成
exp(θ)・
空間マッピングの作成
θ :パラメータベクトル
σ :偏差パラメータ
: 説明変数（属性情報）
点検データ未獲得地域の劣化速度を推定
空間マッピング
部分劣化速度分布
k (k =K+1,・・・,Q )
の劣化速度を推定

## Slide 20: ステップ4：空間マッピングの作成
交通量 50（台/日）
CBR値（10.0%～）
Z地域
交通量 50（台/日）
CBR値（2.0%～5.9%）
交通量 200（台/日）
CBR値（10.0%～）
交通量 150（台/日）
CBR値（10.0%～）
交通量 100（台/日）
CBR値（10.0%～）
交通量 200（台/日）
CBR値（2.0%～5.9%）
交通量 100（台/日）
CBR値（2.0%～5.9%）
交通量 150（台/日）
CBR値（2.0%～5.9%）
期待寿命 （年）
4年
0年
12年
6年

## Slide 21: 地政学的考察
ヤンゴン
ネピドー
マンダレー
バガン
（a）ミャンマー行政区
（b）主要な陸水
（河川，ダム湖）
（c）7管区
（d）7管区と空間マッピング

## Slide 22: 空間マッピングを用いた劣化速度評価
混合マルコフ劣化
ハザードモデルの推計
OK
NG
対象地域＆道路網
【ステップ1】
領域分割
属性情報
属性情報分布
降水量
交通量
標高…
【ステップ2】
部分劣化速度分布
部分属性情報分布
統計的マッピングモデルの
パラメータ推計
【ステップ3】
【ステップ1】へ
【ステップ4】
空間マッピングの作成
路面調査データ
異質性パラメータ値
対象地域
全体へ

## Slide 23: おわりに
Kyoto Modelのデファクト標準化
・ベトナム，ミャンマー，エチオピア，インドネシア，・・・
JICA推薦による留学生（建設省等の実務者）の受け入れ
・日本側の実務者（コンサルタント）